Согласовано:                                                        Утверждаю:

Главный бухгалтер Кирилло-                                             Директор Кирилло-Белозерского                                                                                                          Белозерского музея-заповедника                                          историко-архитектурного и

художественного музея-заповедника

_________________ Л.С.Разинина

«____»____________2010 г.                                                   _________________ М. Н. Шаромазов

«____»____________2010 г.

м.п.

Техническое задание

На проведение запроса котировок цен на выполнение  инженерно-геодезических изысканий для формирования плана исторических сооружений в с. Цыпино Ферапонтовского поселения Кирилловского района Вологодской области.

Необходимо выполнить виды работ, указанные в ведомости объемов работ, которые являются частью данного технического задания. Изменять объемы работ организации участники запроса котировок не могут.

Участники запроса котировок цен должны иметь лицензию Федерального Агентства геодезии и картографии Министерства экономического развития Российской Федерации на осуществление геодезической деятельности.

Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование | Измеритель | Объем. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Составление инженерно-топографических планов |
| 1 | Застроенных территорий масштаба 1:500 сечением 0,5м (категория сложности 1) | Га | 1 |
| 2 | Незастроенных территорий масштаба 1:500 сечением 0,5 м (категория сложности 1) | Га | 5 |
| 3 | Незастроенных территорий масштаба 1:500 сечением 0,5 м (категория сложности 3) | Га | 14 |
| 4 | Составление планов подеревной съемки масштаба 1:500 (категория сложности 3) координирование каждого дерева, замер высоты, составить план с адресами; выполнить таксацию лесонасаждений с определением породы и толщины на высоте 1,5м каждого дерева. | Га | 8,50 |

1) Общая площадь топографической съемки масштаба 1:500 составляет 20 га.

Координаты пунктов съемочного обоснования определить в местной системе координат с. Ферапонтово.

Высоты пунктов съемочного обоснования определить техническим нивелированием в Балтийской системе высот.

2) Материалы изысканий выполнить  в цифровой (векторной) и графической формах в соответствии с нормативно-техническими документами:

- «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», 1982 г. (ГКИНП-02-0330-82).

- «Условные топографические знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ГУГК при СМ СССР 25 ноября 1986 год.

- «Строительные нормы и правила (СНиП 10-02-96). Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Минстрой России. Москва 1997 г.

- «Свод правил (СП 11-104-97). Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Госстрой России, Москва 1997 г.

- ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения.

- ГОСТ Р51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие требования.

- ГОСТ Р51607-2000. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания. Общие требования.

- ГОСТ Р51353-99. Геоинформационное картографирование. Метаданные электронных карт. Состав и содержание.

- ГОСТ Р51606-2000. Карты цифровые топографические. Система классификации и кодирования цифровой картографической информации.

- Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 Федеральной службы геодезии и картографии России.

- «Инструкция об охране геодезических пунктов» ГКИНП-07-11-84.

- «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88).

3) Контроль и приемка выполняются в соответствии с требованиями инструкций. Контроль работ осуществляется систематически в процессе их производства. Результаты контроля работ фиксируются внутренними актами.

4) Схема с указанием границ участков работ выдается заказчиком.

5) Организация, выполняющая инженерно-геодезические изыскания, получает самостоятельно  в установленном порядке разрешение на производство работ, координаты пунктов геодезической сети, справку и картограмму по топографо-геодезической изученности участка изысканий.

Срок выполнения работ: до 01 июня 2010 года.  Срок действия контракта до 25 декабря 2010 года.

Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет ст.225.

Начальная (максимальная) цена контракта: 466 462 (четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят два) руб.  45 коп.

Порядок оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата выполненных работ будет производиться после окончания полного объема работ, указанных в техническом задании, по акту сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ в течение тридцати дней со дня получения разработанной документации или дать мотивированный отказ об оплате и направить документацию на доработку разработчику. Оплата выполненных работ будет производиться в течение десяти дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Требования к проектной документации:

документация должна разрабатываться с использованием компьютерной техники.

По результатам проведенных инженерно-геодезических изысканий передаются заказчику текстовые и графические материалы – в 4 (четырех) экземплярах, а также в 2 (двух) экземплярах в электронном виде на СD-дисках.

Технический отчет в виде сброшюрованных томов с приложениями в 4-х экземплярах:

1)Топографические планы масштаба 1:500

2) Ведомости таксации и планы подеревной съемки масштаба 1:500

Текстовые материалы документации выдаются заказчику в формате MS Word 2000 или более поздней версии.

Формат векторного цифрового вида топографических планов согласовывается с заказчиком в процессе работ.

Требования к безопасности: Работы должны быть безопасными для физических и юридических лиц.

Зам. директора по реставрации

Кирилло-Белозерского музея-заповедника                                                      О.В.Вороничева